مقدمه:

فرومغناطیس در فلزاتی مانند آهن از اسپین الکترونهای رسانش سرچشمه میگیرد. همه سیستمها به گونه ای رفتار میکنند که انرژی آزادشان دارای کمترین مقدار باشد و یک تکه آهن انرژی آزادش وقتی Min میشود که اسپینهای الکترونهای رسانش در یک ردیف قرار گیرند. کمیتهای ترانسپورت الکترونیکی به دانسیته حالتها وابسته میباشد. وقتی اسپینها در یک ردیف قرار گیرند در دانسیته حالتها یک شیفتی به وجود میآید و رسانش الکترونها با اسپین بالا و پایین را تغییر میدهد این اثر را به عنوان اثر اسپین والر میشناسند.

این کار بر روی مدلهای نظری که اثر بالا را توصیف میکنند استوار میباشد. مدل اول مدلی است که محاسباتش اغلب برای توصیف نیمه هادیها و توصیف تونل زنی بین یک الکترود نرمال و ابر رسانا به کار میرود.

مدل دوم بر اساس محاسبات برخورد با استفاده از معادله شرودینگر میباشد. در ضمن این یک حقیقت است که نمی توانیم به درستی بر هم کنش بین الکترون – الکترون و الکترون – فونون و غیره را محاسبه کنیم. ولی به عنوان یک روش ساده میتوانیم با استفاده از تقریب الکترون آزاد، پتانسیل در مواد مغناطیسی را به صورت مقدار ثابت ساده سازی کنیم. تقریب دیگر گرفتن سد پتانسیل ثابت میباشد.

مدلهای تئوری:

برای توضیح آنچه در اثر اسپین والر اتفاق میافتد بررسی اثری است که یک حالت اسپین الکترونی در ترانسپورت الکترونی بین مواد مغناطیسی ایجاد میکند. در اینجا دو مدل کلاسیکی است اولین مدل که بر اساس نیمه هادیها استوار است و دیگری بر اساس محاسبات معادله شرودنیگی بر اساس فرآیند برخورد است. یک وسیله اسپین والر وسیلهای است که به صورت یک کلید کار میکند و به الکترونهای وسیله وابسته میباشد. و همچنین اجازه برقراری یا قطع جریان را میدهد. پلاریزاسیون اتصال بوسیله مواد مغناطیسی انجام میگیرد. یک تونل اتصال میتواند از اتصال مواد مغناطیسی متفاوت درست شود. که قادر به داشتن پلاریزاسیونهای متفاوت میباشد. اثر والر در صورت مخالف جهت هم بودن مغناطیش مواد مغناطیسی مسدود میشود.

فرومغناطیس:

انرژی در یک لایه مغناطیسی زمانی مینیمم میشود که حالتهای دانسیته در سطح انرژی فری یک لایه مغناطیسی دستخوش جدا شدن اسپینی بشوند. برای مثال در لایه 3d آهن، حالتهای اسپینی بالا و پایین الکترونهای آزاد جدا میشوند و این جدا شدن زمانی اتفاق خواهد افتاد که انرژی سیستم دارای کمترین       مقدار خود باشد.

شکل 1 این عدم توازی را نشان میدهد.

شکل1):دانسیته حالت

حالتهای اسپینی بالا کاملاً اشغال هستند در حالی در حالی که حالتهای اسپین پایین یک فضای جزئی در زیر انرژی فرمی برای اشغال شدن نشان میدهند. عانتوم مغناطیسی سیستم متناسب با اختلاف بین حالتهای اسپینی بالا و پایین در انرژی فری میباشد. اگر عانتوم مغناطیسی معینی برای سیستم داشته باشیم و یک جریانی از طریق ماده فرستاده شود. الکترونها پلاریزه خواهند شد.

مدل نیمه هادیها:

تونل زدن الکترونها یک پدیده کوانتومی میباشد. از لحاظ کلاسیکی امکان عبور یک توپ از دیوار وجود ندارد مگر اینکه انرژی جنبشی به اندازه کافی داشته باشد تا بتواند از سد پتانسیل عبور کند ولی از لحاظ کوانتومی اگر دیوار نازک باشد توپ میتواند از دیوار عبور کند حتی اگر انرژی به اندازه کافی نداشته باشد. این اثر مانند این است که در دیوار یک تونل باز شده باشد. این اثر در نیمه هادیها متصل به هم در پیوندگاهشان شاهد شده است. دانسیته حالتها در یک دفتر به یک صورت یک توزیع پیوسته میباشد که در دمای صفر همه حالتهای زیر Ef کاملاً پر هستند و تمام حالتهای بالای انرژی فرمی کاملاً خالی هستند.

یک الکترون میتواند از یک طرف سد از حالت پر به حالت خالی در طرف دیگر تونل بزند. در صورتی که ولتاژ بین پیوندگاه وجود نداشته باشد سطح انرژی فرمی در دو طرف پیوندگاه برابر میباشد و بنابراین هیچ حالت خالی وجود نخواهد داشت  و الکترونها  نمیتوانند به طرف دیگر تونل بزنند (شکل b ) ولی با اعمال ولتاژ بین دو سر پیوندگاه بین انرژی سطح فرمی دو الکترود اختلافی به وجود میآید. که باعث میشود الکترود با انرژی بالاتر حالتهای در دسترس برای طرف دیگر پیوندگاه داشته باشد و در نتیجه تونل زنی اتفاق میافتد (c) وقتی ولتاژ منفی (-V) برای الکترود 1  به کار ببریم انرژی الکترونها به اندازه +ev نسبت به طرف دیگر سد افزایش مییابد پس الکترونها میتوانند از الکترود 1 به الکترود 2 تونل بزنند.

شکل2)

دو فلز در دو طرف پیوندگاه دارای توزیع پیوسته ولی حالتهای انرژی ذرات مستقل از هم با دانسیته N1 (E) و N2 (E) میباشند. در دمای بالا صفر بعضی از حالتهای زیر انرژی فرمی خالی هستند و بعضی از حالتهای بالا انرژی فرمی اشغال میشوند. و پر شدگی حالتها به وسیله تابع توزیع فرمی دیراک در دمای صفرتومیف میشود.

در اینجا  پتانسیل شیمیایی است که تابع دمای  میباشد و  ثابت بولتزمن است.

در دمای محدود تحریکات حرارتی الکترونها یک سری حالتهای خالی در زیر انرژی فرمی ایجاد کرده و در نتیجه یک سری حالتهای بالای انرژی فرمی پر میشوند و بنابراین تونل زنی میتواند اتفاق بیافتد.

جریان خالص اختلاف بین دو جریان تونل زنی در دو طرف پیوندگاه میباشد. وقتی پتانسیل در دو طرف برابر است احتمال یکسانی برای اینکه الکترونی به جهت دیگر تونل بزند وجود دارد. جریان خالص الکترونها در روی سد صفر میباشد. وقتی یک اختلاف پتانسیل محدودی بین پیوندگاه به وجود میآید. سطوح فرمی به مقدار ev شیفت پیدا میکنند.

در نتیجه نرخ تونل زنی در یک طرف بیشتر از طرف مخالف است و یک شارش جریان خالصی وجود دارد. نرخ تونل زنی نیز میتواند با استفاده از قاعده طلائی فرمی پیدا شود این قاعده تعیین میکند که تعداد الکترونهای در حال تونل زدن برابر است با حاصلضرب دانسیته حالتهای پرشده در انرژی که یک الکترون دارا میباشد در دانسیته حالتهای خالی در الکترود دیگر، همان انرژی برابر و مربع یک المان ماتریسی که احتمال تونل زنی را توصیف میکند اگر سد تونل زنی را به اندازه کافی بزرگ فرض کنیم المانهای ماتریسی A به آهستگی با E تغییر میکنند ومیتوانند یک مقدار ثابتی فرض شوند پس جریان از الکترود 1 به الکترود 2 در انرژی E به صورت زیر نوشته میشود.

در اینجا V ولتاژ اعمالی بر روی پیوندگاه میباشد و انرژی E نیز نسبت به انرژی فرمی اندازهگیری میشود و جریان از الکترود 2 به الکترود 1 نیز به طور مشابه به وسیله رابطه زیر داده میشود:

جریان خالص در انرژی E بوسیله رابطه  داده میشود و جریان خالص کل بوسیله انتگرال گیری جریان خالص برای همه انرژی ها داده میشود.

با استفاده از تقریب  :

و با توجه به این که در دماهای پایی مشتق تابع توزیع فرمی دایراک م ن یتواند بوسیله تابع دلتای دیراک جایگزین شود جریان کل به صورت زیر ساده میشود:

که G رسانندگی در سیستم میباشد این نشان میدهد که برای دماهای پایین و ، رسانندگی به خوبی تعریف میشود که مستقل از V میباشد.

احتمال اینکه یک الکترون در طی فرآیند تونل زدن اسپینش تغییر کند بسیار کم است و بنابراین چشم پوشی میشود. اگر یک الکترون با اسپین بالا از الکترود یک از طریق سد تونل بزند حالت اسپین بالا در الکترود یک خالی میشود و یک حالت خالی با اسپین بالا میماند. دو الکترود فرومغناطیس میباشند آنها در صورتی جریان پلاریزه ایجاد میکنند که دو قطبی های الکترودها عمود بر جهت جریان مرتب شوند. به عبارت دیگر الکترودها در راستای عمود بر جریان مغناطیسی میشوند. اگر دو الکترود در میدانهای مغناطیسی متفاوتی اشباغ شوند پس ما دو حالت برای سیستم داریم اگر مغناطش هر دو الکترود اشباع شده باشند 1) مغناطش دو الکترود موازی هستند. 2) مغناطش دو الکترود خلاف جهت هم باشند.

فرض کنید a کسری از الکترونهای الکترودیک میباشند که عانتوم مغناطیسی اشان هم جهت با مغناطش میباشد و b کسری از الکترونهای الکترود 2 میباشند که عانتوم مغناطیسی شان هم جهت با مغناطش میباشد. حالتها برای هر یک از و به و و  و  به ترتیب جدا خواهند شد. برای ساده سازی فرض کنید که الکترود 1 جریانی را پلاریزه میکند که در آن الکترونهای با اسپین بالا در اکثریت هستند الکترود دیگر میتواند به صورت هم جهت یا خلاف جهت الکترودیک ردیف شود.

برای محاسبه جریان خالص کل باید جریان خالص کل را برای الکترونهای با اسپین بالا و پایین به دست آوریم که به ترتیب:

به روش یکسانی مانند بالا جریان خالص کل برابر خواهد شد با :

که  برای جهت گیری هم جهت میباشد برای سمت گیری خلاف جهت همدیگر نیز رابطه زیر به سادگی قابل محاسبه است.

و نتیجه زیر را به دست میآوریم:

که  رساش در حالت سمت گیری خلاف جهت هم در نظر میگیریم. این دو رابطه نشان می دهند که برای هر دو سمت گیری جریان به صورت اهمی میباشد و رساش کل مانند معادله  میباشد و اختلاف رسانش  و نسبت  از رابطه زیر بدست        میآید:

که در اینجا  و  پلاریزاسیون در دو الکترود میباشند. اگر دو الکترود از ماده یکسانی ساخته شده باشند:

که در اینجا a کسری از الکترونهاست که در الکترود با اسپین بالا وجود دارند به همین ترتیب  دانسیته الکترونها یا اسپین پایین و بالا میباشند. پس :

و در نتیجه پلاریزاسیون به صورت زیر ساده میشود:

مقادیر نمونه برای Fe ، P=40%  و  میباشند.

برخورد یک بعدی :

شیوه  دیگر برای توصیف اثر والومغناطیسی استفاده از لرزش برخورد در مکانیک کوانتومی است که با تقریب الکترون آزاد شروع میشود. ابتدا به شرایطی که الکترونها به صورت الکترون آزاد در مواد مغناطیسی باید دارای باشند میپردازیم. ما مثال بالا را برای باند 3dای که اسپین بالایش کاملاً اشغال شده اند در نظر میگیریم در نتیجه جریان پلاریزهای که ایجاد میشود تنها شامل الکترونهای رسانشی است که اسپینشان پایین باشد. در حالتی که جریان شامل هر دو جهت اسپینی باشد تغییر مکان باند انرژی به مانند قبل چند موثر نیست و همچنین شامل الکترونها با اسپین بالا نیز میشود. در آهن در باند انرژی 4S نیز الکترونهای رسانش وجود دارند ولی تغییر مکان باند انرژی اسپین بالا و پایین ناچیز است و در نتیجه در این حالت چشم پوشی میشود. اگر دو ماده فرومغناطیسی در تماس بسیار نزدیک با هم باشند غیرممکن است که دو قسمت مغناطیسی میدانهای خلاف جهت همدیگر داشته باشند زیرا سیلان تبادلی بین اتمها مرتب کننده ساختار میدان مولکولی میباشد. برای شکافتن این میدان تبادلی ما یک گپ عایق بین این قسمتها میسازیم که آنها را به دو تکه جدا میکند. این گپ شامل اکسید آلومینیوم است و ما اکنون یک پیوندگاه بین دو ماده فرومغناطیس 1 و 3 خواهیم داشت.

منظور از حل یک مسئله برخورد سه بعدی با استفاده از معادلهزشرودینگر محاسبه اختلاف نسبی در رسانش میباشد فرض کنید که دو ماده فرومغناطیس به صورت دو صفحه باریکی هستند که به وسیله یک لایه عایق باریک به ضخامت d از همدیگر جدا شدهاند و در جهت  x نیمه محدود هستند همچنین میدان مولکولی در جهت  اعمال میشود (شکل 3) ابعاد دو صفحه  و  هستند در میدان مغناطیسی B ، پتانسیل  داخل صفحات و همچنین برای فواصل دور در خارج از صفحات به استثناء لایه عایق به صفحات d  برابر با انرژی تبادلی داخلی  میباشد.  عانتوم مغناطیسی یک الکترون از رابطه زیر به دست میآید:

در اینجا ماتریس پائولی مناسب، me  جرم الکترون و C سرعت نور است: میدان مغناطیسی از رابطه زیر به دست میآید.  فرض می کنیم که میدان داخل صفحات یکنواخت باشد چون میدان خارجی H در مقایسه مغناطیس اشباع  کوچک است. از آن  میتوان صرف نظر کرد در نتیجه B به صورت  کاهش پیدا میکند.

معادله شرودینگر سه بعدی به صورت زیر میباشد:

فرض کنیم  را میتوان به صورت سه تابع مستقل از هم نوشت یعنی دو تابع  و  به سادگی حل میشوند.

در هر دو مورد میتوان پتانسیل را به صورت یک جعبه یک بعدی نوشت که در داخل جعبه مقدار ثابتی دارا میباشد ولی در دیوارها بی نهایت میباشد.

که m ,n اعداد صحیح میباشد.

در جهت X مقداری مسئله پیچیدهتر میباشد. ولتاژ به کار برده شده را قابل صرف نظر کردن در نظر میگیریم. ابتدا فرض میکنیم که هیچ گونه برخورد اسپینی وجود ندارد به گونه ای که در طی تونل زنی الکترون اسپین اش تغییر نمیکند. معادله شرودینگی مستقل از زمان اکنون به صورت یک بعدی زیر تبدیل میشود یعنی:

که در اینجا me  جرم الكترون است پس V(x) متناسب با شکل زیر است.

که در اینجا  میباشد.

و سیستم مختصات اولیه به اندازه  در صفحه  میچرخد. (شکل 4) در داخل  فرض میکنیم.  و  و  به وسیله حل معادله شرودینگی در نواحی زیر به دست میآیند.

ویژه مقادیر انرژی الکترون داخل فرومغناطیس به صورت زیر هستند:

در اینجا  عانتوم الکترون اسپین بالاست و  عانتوم الکترون با اسپین پایین میباشد و انرژی داخل سد به صورت زیر به دست میآید:

ik عانتوم موهومی الکترون است و مستقل از اسپین میباشد.

تابع موج برای سیستم به دو مؤلفه اسپینی جدا میشود.

در منطقه 1 و X<0 :

فاكتور  مجموعه مقادیری هستند که به سادگی جریان را محاسبه میکنند.

در منظقه 2 و 0<x<d  و

در منطقه 3

آنچه میماند هشت ثابت نامشخص هستند که باید مشخص شوند. این مسئله را برای حالتی که الکترونهای با اسپین بالا از ماده فرومغناطیس 1 به سد برخورد میکند در نظر میگیریم ضمن آنکه هر دوباره فرومغناطیس دانسیته ای از الکترونها با اسپینهای بالا و پایین دارای باشند که از همدیگر جدا شده و به اندازه 2h0 شیفت پیدا میکنند ( شکل 5) سطح فرمی که گرفته میشود باید  باشد. به عبارت دیگر حالتهای در دسترسی برای الکترونهای با اسپین بالا و پایین وجود دارند. بردار موج  در این حالت به ناحیه  محدود میشود.  و  دارای مقادیر معینی میباشند. به علت تغییر میدان مولکولی نسبت به میدان مولکولی در  یک تغییر شکل چرخش یافته برای توابع موج خواهیم داشت:

برای ساده شدن محاسباتمان در حالت ساده در نظر بگیریم. حالت اول وقتی است که میدانهای مولکولی به صورت هم جهت ردیف شوند   به علت عدم جهش اسپینی، الکترونها اسپین شان را در سر و در فرومغناطیس 3 حفظ خواهند کرد. به عبارت دیگر هیچ جریان با اسپین پایین نخواهیم داشت. در نتیجه مؤلفههای با اسپین پایین در معادله موجب صفر میشوند. دومین حالت مربوط به میدانهای مولکولی در دو ماده فرومغناطیسی در صورت خلاف جهت هم بودن میباشد  یک تغییر دیگر از چرخش تابع موج این است که تابع موج اسپینی بالا در منطقه 2 با تابع موج در منطقه 3 مطابقت خواهند داشت.

تابعهای  ،  ،  ،  ، ، ،  ،  در دو حالت با توجه به پیوستگی تابع موج و مشتق تابع موج در روی مرزها مشخص میشود. به همین علت در مرزهای  و  به هشت مورد میرسیم چهار معادله در  که برای هر دو حالت  و یکسان میباشند.

و در x=d  برای هر حالت چهار معادله متفاوت میدهد:

حالت یک P :

حالت دوم : AP

با یک سری عملیات ساده برای حالت هم جهت ضرایب زیر را به دست میآوریم:

در حالت پا د متقارن ضرایب  به صورت ضرایب در حالت متقارن میباشند و ضرایب دیگر در حالت غیرمتقارن به صورت زیر محاسبه میشوند.

تابع موج  را میتوان در شکل 6 دید.

برای بدست آوردن قدرت انتقال موج در جهت x باید به معادله شرودینگر بر گردیم و معادله شرودینگر وابسته به زمان برای این سیستم به صورت زیر است.

به وسیله محاسبه مشتق زمانی دانسیته احتمال:

با استفاده از معادله شرودینگر بالا میتوان نتیجه زیر را به دست آورد. (معادله پیوستگی)

که به عنوان جریان احتمال مشخص میشود. در این دو حالت احتمال جریان برخورد به سد از سمت چپ از رابطه زیر به دست میآید:

احتمال جریان x>d برای دو حالت به صورت زیر هستند:

به وسیله تقسیم کردن دو جریان احتمال، انتقال به وسیله برخورد و احتمال عبور را به دست میآوریم:

برای یک جریان اسپین بالا حاصل از برخورد در سر فرومغناطیس 1 به جهت های مرکزی، قدرت انتقال به صورت زیر محاسبه میشود:

در اینجا اندیسهای بالایی به ما ساختار میدان مولکولی را میگویند اولین و دومین پیکان اکثریت دانسیته اسپینی در دسترس را در ماده فرومغناطیس 1 و 2 به ترتیب نشان میدهد. اندیس پایین نشان دهنده حالتهای اسپین بالا یا پایین برای الکترون است. قدرتهای انتقال دیگر نیز به آسانی محاسبه میشوند.

بسط جریان حاصل از تونل زدن الکترون به صورت زیر است.

در اینجا F تابع توزیع فرمی دیراک است. (Kx) نیز دانسیته حالتها در فضای دو بعدی است که به وسیله  (Ky) و (Kt)  مشخص میشود در اینجا قدرت انتقال (T) معمولاً تابعی از (E) و (Kx) میباشد  یک نتیجه مهم مدل الکترون آزاد این است که قدرت انتقال T ، تنها به (Ex) بستگی دارد و  میباشد.

به علت ولتاژ بایاس کوچک، قدرت انتقال ثابت میباشد و میتوانیم  و     را با و جایگزین کنیم. مقادیر  مجاز در یک شبکه مستطیلی با مرزهای  و  در یک چهارم مثبت فضای  قرار دارند. بنابراین حالتهای توزیع غیریکنواختی در این ربع با دانسیته  بر واحد سطح قرار دارند وقتی این حالتها را جمع ببندیم متناسب با یک پوسته دایره ای بین  و  میشود این پوسته به صورت المان فضای  است پس :

فاکتور  به علت اینکه  به یک چهارم مثبت فضای  محدود میشود و  مثبت هستند نشأت میگیرد با مشتق گیری از  رابطه  را به دست میآوریم پس میتوانیم  بنویسیم پس معادله جریان به صورت زیر میشود:

در دمای صفر مطلق جریان بر واحد سطح به صورت زیر میآید:

رابطه بالا نشان میدهد که برای ولتاژ با یاس کوچک  جریان به صورت اهمی تغییر میکند ولی برای ولتاژهای با یا بالا رسانش به صورت خطی برای پیوندگاه تونلی زنی نیست.

یک جریان شامل الکترونها با اسپین بالا و پایین میباشد و چون مستقل از هم هستند              میتوانیم آنها را با هم جمع ببندیم و به این ترتیب جریان کل را محاسبه میکنیم. به علت مستقل از هم بودن قدرت انتقالی و رسانندگی ما میتوانیم دو قدرت انتقال را با هم جمع ببندیم. قدرت انتقال کل در حالت موازی برابر است با :

پس  از رابطه زیر به دست میآید:

در اینجا  و  معمولاً TMR (تونل زنی مقاومت مغناطیسی) به صورت رسانش در حالت موازی منهای رسانش در حالت غیرموازی تقسیم بر رسانش در حالت غیرموازی تعریف میشود.

شکل):3

شکل)4