FORCE CHART FOR PNEUMATIC CYLINDERS

FORCE IN KGF

| BORE | ROD Ø | ACTION | OPERATING PRESSURE (BAR) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 4 | OUT | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|  |  | IN | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| 10 | 4 | OUT | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.9 |
|  |  | IN | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.6 |
| 12 | 6 | OUT | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.3 |
|  |  | IN | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.5 |
| 16 | 6 | OUT | 4.0 | 6.0 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 16.1 | 18.1 | 20.1 |
|  |  | IN | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 10.4 | 12.1 | 13.8 | 15.6 | 17.3 |
| 20 | 8 | OUT | 6.3 | 9.4 | 12.6 | 15.7 | 18.9 | 22.0 | 25.1 | 28.3 | 31.4 |
|  |  | IN | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | 23.8 | 26.4 |
| 25 | 10 | OUT | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.4 | 39.3 | 44.2 | 49.1 |
|  |  | IN | 8.3 | 12.4 | 16.5 | 20.7 | 24.8 | 28.9 | 33.0 | 37.2 | 41.3 |
| 32 | 12 | OUT | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 |
|  |  | IN | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 53 | 59 |
| 40 | 16 | OUT | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 101 | 113 | 126 |
|  |  | IN | 21 | 32 | 42 | 53 | 63 | 74 | 85 | 95 | 106 |
| 50 | 20 | OUT | 39 | 59 | 79 | 98 | 118 | 137 | 157 | 177 | 196 |
|  |  | IN | 33 | 50 | 66 | 83 | 99 | 116 | 132 | 148 | 165 |
| 63 | 20 | OUT | 62 | 94 | 125 | 156 | 187 | 218 | 249 | 281 | 312 |
|  |  | IN | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 |
| 80 | 25 | OUT | 101 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 402 | 452 | 503 |
|  |  | IN | 91 | 136 | 181 | 227 | 272 | 317 | 363 | 408 | 454 |
| 100 | 25 | OUT | 157 | 236 | 315 | 393 | 472 | 551 | 629 | 708 | 787 |
|  |  | IN | 148 | 221 | 295 | 369 | 443 | 516 | 590 | 664 | 738 |
| 125 | 32 | OUT | 245 | 368 | 491 | 615 | 736 | 859 | 982 | 1104 | 1227 |
|  |  | IN | 229 | 345 | 459 | 574 | 689 | 804 | 919 | 1034 | 1149 |
| 160 | 40 | OUT | 410 | 615 | 820 | 1025 | 1230 | 1435 | 1640 | 1845 | 2050 |
|  |  | IN | 384 | 577 | 769 | 961 | 1153 | 1345 | 1538 | 1730 | 1922 |
| 200 | 40 | OUT | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 |
|  |  | IN | 614 | 922 | 1229 | 1536 | 1843 | 2150 | 2458 | 2765 | 2072 |