جدول سايز و گنجايش ترچ تيگ TIG

| سيكل وظيفه | جريان AC | جريان DCEN | زاويه نوك الكترود | روش خنك كردن | قطر داخلي كاپ | قطر تنگستن ميليمتر | قطر تنگستن ميليمتر | طول تنگستن به اينچ | طول تنگستن به اينچ | وزن ترچ (گرم) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60%-50 | * | * | 135 | هوا | 4/1 | 32/3-0.04 | 2.4-1 | 1 | 25.4 | 85 |
| 75% | * | * | 120 | هوا | 16/5 | 16/1-0.020 | 1.6-0.5 | 7-3 | 177.8-76.2 | 113.2 |
| 100% | * | * | 120يا 135 | هوا | 16/5 | 32/5-0.020 | 4-0.5 | 7-3-2 | 177.8-76.2-50.8 | 113.4 |
| 150% | * | * | 120 | هوا | 16/5 | 32/5-0.020 | 4-0.5 | 7-3 | 177.8-76.2 | 141.75 |
| 200% | * | * | 120يا 135 | آب | 16/5 | 32/3-0.020 | 4-0.5 | 7-3-2 | 177.8-76.2-50.8 | 141.75 |
| 250% | * | * | 120 يا 135 | آب | 8/3 | 8/1-0.020 | 3.2-0.5 | 7-3-2 | 177.8-76.2-50.8 | 141.75 |
| 300% | * | * | 120 | آب | 8/3 | 32/5-0.020 | 4-0.5 | 7-3 | 177.8-76.2 | 170 |
| 350% | * | * | 120 | آب | 16/11 | 32/5-0.010 | 4-0.3 | 6-3 | 152.4-76.2 | 170 |
| 500% | * | * | 120 | آب | 16/11 | 16/3-0.010 | 4.8-0.3 | 7-3 | 177.8-76.2 | 170 |
| 650% | * | * | 135 | آب | 8/5 | 16/5-8/1 | 7.9-3.2 | 2/1-2 | 63.5 | 198.45 |

# محدوده جريان براي الكترودهاي تنگستن

| قطر تنگستن (اينچ) | قطر تنگستن (ميليمتر) | تنگستن (سبز) درجريان AC | تنكستن (قرمز،سفيد،زرد) در جريان AC | تنگستن (قرمز،زرد) در جريان DCEN الكترود منفي | تنگستن (قرمز،زرد،سفيد) در جريان DCEP الكترود مثبت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.20 | 0.5 | - | - | 35-5 | - |
| 0.040 | 1.0 | 40-10 | 60-15 | 100-30 | - |
| 16/1 | 1.6 | 70-30 | 100-60 | 150-70 | 20-10 |
| 32/3 | 2.4 | 100-70 | 160-100 | 225-150 | 30-15 |
| 8/1 | 3.2 | 150-100 | 220-140 | 275-200 | 40-25 |
| 32/5 | 4 | 225-150 | 275-200 | 350-250 | 55-40 |
| 16/5 | 4.8 | 300-200 | 400-250 | 500-300 | 90-55 |
| 4/1 | 6.4 | 400-275 | 500-300 | 650-400 | 125-80 |

# جدول جوشكاري تيگ براي فولاد زنگ نزن

| ضخامت قطعه به ميليمتر | ضخامت قطعه به اينچ | نوع جوش (نواري يا شياري) | قطر تنگستن ميليمتر | قطر تنكستن اينچ | قطر مفتول ميليمتر | قطر مفتول اينچ | قطر نازل اينچ | جريان گاز محافظ CHF | جريان جوشكاري DCEN | تعداد پاس | سرعت حركت IPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | لب به لب (گونيايي) | 1 | 0.040 | 1.6 | 16/1 | 4/1 | 10 | 50-20 | 1 | 26 |
|  |  | // | 1.6 | 16/1 | 1.6 | 16/1 | 4/1 | 10 | 80-50 | 1 | 22 |
| 1.6 | 0.062 | // | 1.6 | 16/1 | 1.6 | 16/1 | 4/1 | 12 | 105-65 | 1 | 12 |
| 1.6 | 0.062 | جوش نواري | 1.6 | 16/1 | 1.6 | 16/1 | 4/1 | 12 | 125-75 | 1 | 10 |
| 2.4 | 0.093 | لب به لب (گونيايي) | 1.6 | 16/1 | 2.4 | 32/3 | 4/1 | 12 | 125-85 | 1 | 12 |
| 2.4 | 0.093 | جوش نواري | 1.6 | 16/1 | 2.4 | 32/3 | 4/1 | 12 | 135-95 | 1 | 10 |
| 3.2 | 0.125 | لب به لب (گونيايي) | 1.6 | 16/1 | 2.4 | 32/3 | 16/5 | 15 | 135-100 | 1 | 12 |
| 3.2 | 0.125 | جوش نواري | 1.6 | 16/1 | 2.4 | 32/3 | 16/5 | 15 | 145-115 | 1 | 10 |
| 4.8 | 0.188 | لب به لب (گونيايي) | 32/3 | 2.4 | 3.2 | 8/1 | 16/5 | 15 | 225-150 | 1 | 10 |
| 4.8 | 0.188 | جوش نواري | 3.2 | 8/1 | 3.2 | 8/1 | 8/3 | 18 | 250-175 | 1 | 8 |
| 6.4 | 0.25 | لب به لب (با پخ) | 3.2 | 8/1 | 4.8 | 16/3 | 8/3 | 18 | 300-225 | 2 | 10 |
| 6.4 | 0.25 | جوش نواري | 3.2 | 8/1 | 4.8 | 16/3 | 8/3 | 18 | 300-225 | 2 | 10 |
| 9.5 | 0.375 | لب به لب (با پخ) | 4.8 | 16/3 | 4.8 | 16/3 | 2/1 | 25 | 350-220 | 3-2 | 10 |
| 9.5 | 0.375 | جوش نواري | 4.8 | 16/3 | 4.8 | 16/3 | 2/1 | 25 | 350-250 | 3 | 10 |
| 12.7 | 0.50 | لب به لب (با پخ) | 4.8 | 16/3 | 6.4 | 4/1 | 2/1 | 25 | 350-250 | 3 | 10 |
| 12.7 | 0.50 | جوش نواري | 4.8 | 16/3 | 6.4 | 4/1 | 2/1 | 25 | 350-250 | 3 | 10 |

نكته1 : هنگاميكه از پشت بند استفاده مي كنيم بايد جريان افزايش يابد.

نكته2 : اطلاعات داده شده براي وضعيت تخت است، براي استفاده در وضعيتهاي عمودي، افقي و بالاسر 20% تا10% آمپر كاهش مي يابد.

نكته3 : گاز مناسب براي جوشكاري تيگ در ضخامتهاي بالا مخلوط 75% هليوم و 25% آرگون است.

# الكترود تنگستن و گاز محافظ سفارش شده براي جوشكاري فلزات مختلف

| نوع فلز | ضخامت | نوع جريان | آلياژالكترود | گاز محافظ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آلومينيم | همه ضخامتها فقط ضخيم فقط نازك | متناوبAC الكترود منفي الكترود مثبت | تنگستن خالص يا زيركونيم دار تنگستن توريم دار تنگستن توريم يا زيركونيم | آرگون يا آرگون هليوم آرگون هليوم يا آرگون آرگون |
| مس و آلياژهاي مس | همه ضخامتها فقط نازك | الكترود منفي متناوب AC | تنگستن توريم دار تنگستن خالص يا زيركونيم دار | آرگون يا آرگون هليوم آرگون |
| آلياژهاي منيزيم | همه ضخامتها فقط نازك | متناوب AC الكترود مثبت | تنگستن خالص يا زيركونيم دار تنگستن زيركونيم يا توريم دار | آرگون آرگون |
| نيكل وآلياژهاي نيكل | همه ضخامتها | الكترود منفي | تنگستن توريم دار | آرگون |
| فولادهاي كربني و كم آلياژي | همه ضخامتها فقط نازك | الكترود منفي متناوب AC | تنگستن توريم دار تنگستن خالص يا زيركونيم دار | آرگون يا آرگون هليوم آرگون |
| فولاد زنگ نزن | همه ضخامتها فقط نازك | الكترود منفي متناوب AC | تنگستن توريم دار تنگستن خالص يا زيركونيم دار | آرگون يا آرگون هليوم آرگون |
| تيتانيم | همه ضخامتها | الكترود منفي | تنگستن توريم دار | آرگون |

#### رنگهاي مختلف لايه هاي اكسيد فولاد كه دردماهاي مختلف شكل ميگيرد

( در فرآيند تيگ )

| رنگ سطح | دماي تقريبي كه رنگ درآن دما شكل ميگيرد سانتيگراد فارانهايت |
| --- | --- |
| قرمز روشن Light Straw | 200 400 |
| قهوه أي مايل به زرد Tan | 230 450 |
| قهوه أي Brown | 275 525 |
| ارغواني Purple | 300 575 |
| آبي تيره Dark Blue | 315 600 |
| سياه Black | 425 800 |

#### محدوده جريان كاربردي درفرآيند تيگ براي قطرهاي مختلف الكترود تنگستن

| قطر الكترود | الكترود منفي تنگستن خالص // با 1% توريم // با 2% توريم // با 3% توريم | الكترود مثبت تنگستن خالص // با 1% توريم // با 2% توريم // با 3% توريم | جريان متناوب ( فركانس بالا HF ) موج غير بالانس موج بالانس سبز زرد بنفش سبز زرد بنفش قرمز قرمز سفيد سفيد |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.010 | تا 15 آمپر | بكار نمي رود | تا 15 تا 15 بكار نميرود تا 15 تا 15 بكار نميرود |
| 0.020 | 20-5 | // | 15-5 20 -5 // 20-10 20-5 20-10 |
| 0.040 | 80-15 | // | 60-10 80-15 80-10 30-20 60-20 60-20 |
| 16/1 | 150-70 | 20-10 | 100-50 150-70 150 -50 80-30 120-60 120-30 |
| 32/3 | 250-150 | 30-15 | 160-100 235 -140 235 -100 130-60 180-100 180-60 |
| 8/1 | 400-250 | 40-25 | 210-150 325-225 325-150 180-100 250-160 250 –100 |
| 32/5 | 500-400 | 55-40 | 275-200 400-300 400-200 240-160 320-200 320-160 |
| 16/3 | 750-500 | 80-50 | 350-250 500-400 500-250 300-190 390-290 390-190 |
| 4/1 | 1000-750 | 125-80 | 450-325 630-500 630-325 400-250 525-340 525-250 |

#### خلاصه وضعيت عملكرد براي جوشكاري تيگ فولاد زنگ نزن                       (براي جوشكاري دستي)

| نوع فولاد | ضخامت فولاد | نوع الكترود | جريان (الكترود منفي) | ولتاژ | مفتول پركننده | جريان آرگون | سرعت جوشكاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | 4/1 | تنگستن قرمز 2% | 100و85 | 15-12 | ER347(a) | 20 | … |
| b)) 347 | 0.50 | // | 70 | 12 | ندارد | 20-15 | … |
| (c) 304 | … | تنگستن زرد1% | 34 | 15 | // | 15 | 2 |
| L304 | 0.095و0.045 | تنگستن قرمز2% | 100-80 | 14-12 | ER308L | 15 | 4-2 |
| 304 | 0.109 | تنگستن خالص | 70 | 14 | // | 15 | 4 |
| 430 | 0.063 | تنگستن قرمز2% | 31 | … | ER430 | 5 | … |
| L316 | 0.049 | تنگستن خالص | 78 | … | ندارد | 20 | … |
| 321به فولادكربني | 0.014 | تنگستن قرمز2% | (d) 55 و10 | (d)9 و15 | ER308L | 10 | (e) |
| 321به321 | 0.063-0.032 | تنگستن قرمز2% | 80 | 10 | ER347 | 10 | 3.25 |
| 321به 286A- | 0.093-0.063 | // | 130 | 10 | ERNiMo-6 | 10 | 2.75 |
| 321 به 718inconel | 0.188 | // | 140 | 13-11 | // | 20 | 3 |
| 304 به (f) 384 | … | … | 130-110 | 14-12 | ER308 | 15-10 | 18-12 |

(( جدول براي جوشكاري فولاد در فرآيند تيگ ))

| ضخامت قطعه (ميليمتر) | قطر الكترود (ميليمتر) | قطر مفتول (ميليمتر) | جريان گاز محافظ (دقيقه / ليتر) | جريان جوشكاري (آمپر) | سرعت جوشكاري (دقيقه / ميليمتر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.5 | 4 | 60-30 | 500-300 |
| 1.5 | 1.6 | 1.5 | 4 | 80-70 | 300 |
| 2 | 1.6 | 2 | 5-4 | 120-90 | 300-200 |
| 3 | 2.4-1.6 | 3 | 5 | 150-120 | 300-250 |
| 4 | 2.4 | 4-3 | 5 | 180-150 | 250 |
| 5 | 3.2-2.4 | 4 | 6-5 | 250-180 | 240-200 |
| 6 | 3.2 | 5-4 | 6 | 340-180 | 220-180 |
| 8 | 3.2 | 5 | 10-8 | 340-250 | 150 |
| 10 | 4 | 6-5 | 10-8 | 350-260 | 180 |

نكته: تمامي ضخامتهاي ذكر شده در جدول بالا بر حسب ميليمتر است.

نكته: تا ضخامت 4 ميليمتر قطعان فولاد را يدون پخ جوش مي دهند.

نكته: ضخامتهاي بالاي 4 ميليمتر را برحسب نياز از پخهايV   و X  ، U و دبل U

((جدول استاندارد براي جوشكاري مس))

| ضخامت قطعه (ميليمتر) | قطر الكترود (ميليمتر) | قطر مفتول (ميليمتر) | جريان گاز محافظ (دقيقه / ليتر) | جريان جوشكاري (آمپر) | سرعت جوشكاري (دقيقه / ميليمتر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.5 | 4 | 100-70 | 320-280 |
| 1.5 | 1.6 | 1.5 | 5-4 | 150-100 | 300-270 |
| 2 | 2.4 | 2 | 5 | 180-140 | 300-260 |
| 3 | 3.2-2.4 | 3-2 | 5 | 220-160 | 280-250 |
| 4 | 3.2 | 3 | 6-5 | 260-180 | 260-220 |
| 5 | 4-3.2 | 5-4 | 7-6 | 300-250 | 240-200 |
| 7 | 4 | 5 | 8 | 350-280 | 200-150 |

نكته: تمامي ضخامتهاي ذكر شده در جدول بالا بر حسب ميليمتر است.

نكته: تا ضخامت 3 ميليمتر قطعات مس را يدون پخ جوش مي دهند.

نكته: ضخامتهاي بالاي 3 ميليمتر را برحسب نياز از پخهايV   و X  ، U و دبل U

نكته: مس را تا 280 سانتيگراد پبشگرم مي كنند.

((جدول استاندارد جوشكاري آلومينيم،منيزيم))

| ضخامت قطعه (ميليمتر) | قطر الكترود (ميليمتر) | قطر مفتول (ميليمتر) | جريان گاز محافظ (دقيقه / ليتر) | جريان جوشكاري (آمپر) | سرعت جوشكاري (دقيقه / ميليمتر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.5 | 4 | 50-40 | 400 |
| 1.5 | 1.6 | 2-1.5 | 5 | 70-60 | 350-300 |
| 2 | 1.6 | 2 | 6-5 | 90-80 | 350-300 |
| 3 | 2.4 | 3-2 | 6 | 140-120 | 300-250 |
| 4 | 2.4 | 4-2 | 8-6 | 140-130 | 250 |
| 5 | 3.2 | 4-3 | 8-6 | 180-130 | 250-200 |
| 6 | 4 | 4 | 10-8 | 240-220 | 250-100 |

نكته: براي جوشكاري ورقهاي آلومينيم 6 ميليمتر از پخ V  استفاده مي كنيم و همچنين تا 70 درجه سانتيگراد قطعه را بايد پيشگرم كنيم.

نكته: براي جوشكاري ورقهاي آلومينيم 10 ميليمتر از پخ X  بايد استفاده كنيم.

طراحي اتصال براي جوشكاري ميگ و تيگ آلومينيم

#### جوشكاري ميگ نيمه اتوماتيك                  جوشكاري تيگ دستي

| ضخامت فلزات | حالت جوشكاري | طراحي اتصال | فاصله بين دوقطعه | وضعيت جوشكاري | طراحي اتصال | فاصله بين دوقطعه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | F | 7 و1 | 2.4-0 | F,H,V,O | 2 | 0 |
| 2.4 | F F,H,V,O | 1 7 | 0 3.2 | F,H,V O | 2 2 | 0 0 |
| 3.2 | F,H,V F,H,V,O | 1 7 | 2.4-0 4.8 | F H,V,O | 2 2 | 0 0 |
| 4.8 | F,H,V F,H,V,O F,V H,O | 2 6 8 8 | 0 1.6-0 4.6-2.4 4.6 | F H V O | 60-4 90-4 60-4 110-4 | 3.2-0 3.2-0 2.4-0 2.4-0 |
| 6.4 | F F,H,V,O F,V H,O | 2 6 8 8 | 0 2.4-0 6.4-3.2 6.4 | F H V O | 60-4 90-4 60-4 110-4 | 3.2-0 2.4-0 2.4-0 2.4-0 |
| 9.5 | F F H,V,O F,V | 90-3 6 6 8 | 2.4-0 2.4-0 2.4-0 9.5-6.4 | F F V H,V,O | 60-4 5 60-4 5 | 3.2-0 2.4-0 2.4-0 2.4-0 |